3 Контактные явления

3.1 p-n переход

P-n переход – это контакт двух полупроводников с разной проводимостью.

Контакт нельзя создать простым соприкосновением двух полупроводников, т.к. при этом неизбежен слой воздуха, окислов, грязи. Для получения p-n перехода используется особая технология.

p                  n

d – толщина перехода

d (0,1÷1) мкМ    (1мкМ=10-6 М)

Заштрихованная область называется приконтактной областью.

3.1.1Обратное включение p-n перехода

Переход находится под обратным напряжением, если знаки клемм источника питания противоположны знакам ОНЗ соответствующих областей перехода.

p                                 n

0НЗ

Ө

ОНЗ

ЕВН                                                                      IОБР

ЕВНЕШН

о  о

UОБР

– поле, вызванное потенциальным барьером перехода.

Потенциальный барьер – это разность потенциалов, возникающая за счет наличия отрицательных ионов примеси в полупроводнике p-типа и положительных ионов примеси в полупроводнике n-типа.  всегда  направлено из  n-области в p-область.

– поле, вызванное внешним источником питания .

Эти поля совпадают по направлению (сонаправлены), поэтому суммарное поле будет равно: .

Под действие суммарного поля ОНЗ начнут оттягиваться от границ перехода вглубь полупроводников. При этом толщина перехода, а, следовательно, и его сопротивление увеличатся, ток через такой контакт будет протекать очень незначительный.

Причем, этот ток будет образован движением ННЗ, т.е. будет являться дрейфовым током. Ток диффузии в данном случае будет стремиться к нулю. Таким образом, ток, протекающий через обратно смещенный переход, будет равен: , где - тепловой ток (т.к. этот ток сильно зависит от температуры, с ростом температуры он резко возрастает.).

Тепловой ток мал по величине, т.к. сопротивление обратно смещенного перехода велико.

3.1.2 Прямое включение p-n перехода

Переход находится под прямым напряжением, если знаки клемм источника питания совпадают со знаками ОНЗ соответствующих областей перехода.

p                                 n

0НЗ

Ө

ОНЗ

ЕВН

IПР

ЕВНЕШН

о  о

UПР

Суммарное поле перехода в данном случае будет равно:

, т.к. поля направлены навстречу друг другу.

Под действием суммарного поля ОНЗ начнут перемещаться в приконтактную область, увеличивая ее проводимость, а, следовательно, уменьшая сопротивление и толщину перехода.

Через такой контакт будет протекать большой ток. Причем, этот ток будет образован ОНЗ, т.е. будет являться диффузионным током. Током дрейфа в данном случае можно пренебречь, т.к. он много меньше тока диффузии. Таким образом, ток, протекающий через прямо смещенный переход, будет равен:

, где

- тепловой ток;

- основание натурального логарифма;

- заряд электрона;

- приложенное к переходу напряжение;

- постоянная Больцмана;

- температура (в градусах по Кельвину).

Как видно из формулы, ток через прямо смещенный переход изменяется по экспоненциальному закону при изменении напряжения.